ПАСПОРТ

Электрошоковое устройство (ЭШУ)

«Тандер К.222» с АКБ

Благодари Вас за то, что Вы остановили выбор на изделии нашей компании. Электрошоковое устройство Тандер К.222 обеспечит Вам надежную защиту от

агрессивно настроенных людей и животных. Компактность и малый вес позволяют всегда его иметь при себе. Мы желаем Вам не попадать в ситуации, в которых понадобится наше электрошоковое устройство.

1 . ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

При покупке ЭШУ проверьте комплектность поставки, наличие подписи продавца и даты продажи. В случае отсутствия даты продажи , гарантийный срок исчисляется с даты изготовления .Перед использованием внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

2.КОМПЛЕКТНОЛСТЬ ПОСТАВКИ.

ЭШУ Тандер К.222

Аккумуляторная батарея

Зарядное устройство

Паспорт с инструкцией по эксплуатации

Коробка упаковочная

1 шт.

1шт.

1шт.

1 шт.

1 шт.

3.ПРИНЦИП РАБОТЫ.

Источник питания помещается в специальный отсек в нижней части корпуса.

На верхней части корпуса расположены выключатель и предохранитель. Предохранитель разблокируется только при перемещении его в крайнее левое положение. При нажатии до упора на кнопку происходит замыкание цепи, прибор начинает вырабатывать серию высоковольтных импульсов. О работе прибора свидетельствует искра между контактами и резкий свистящий звук. Искра и звук оказывают сильное психологическое воздействие на потенциального противника, в результате он может отказаться от нападения на Вас. Внешние контакты служат для соприкосновения с телом противника. В этом случае разряд проходит через него, вызывая отбрасывающий эффект, а при более длительном воздействии – дезориентацию и неспособность совершать сознательные действия. Это позволит Вам покинуть место происшествия.

Специальная конструкция ЭШУ позволяет избежать воздействие тока на Вас даже в случае Вашего соприкосновения с противником. При отпускании кнопки прибор прекращает работу, автоматически разряжается накопитель энергии, поэтому прикосновение к контактам безопасно даже сразу после отключения.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Выходное напряжение	60 000 Вольт.

Габариты	145*65*35 мм.

Вес с элементом питания	200 г.

- ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ.

Не допускайте попадания ЭШУ в руки детей и людей с ненормальной психикой. А так же не применяйте ЭШУ в области шеи, головы, сердца и позвоночника.

Избегать применения ЭШУ против лиц пожилого и детского возраста, а также беременных женщин.

Не применять ЭШУ более 3с. за одно воздействие С особой осторожностью применять во время дождя.

Не касайтесь руками контактов во время работы прибора и не приближайте их к своему телу ближе чем на 30 мм.

Не допускайте попадания воды в прибор.

Не допускайте повреждения корпуса.

Применяйте ЭШУ только в случае необходимости.

- целях безопасности не использовать другие источники питания, имеющие более высокое напряжение и ток.

- ЗАРЯДКА ЭШУ.

1.Для зарядки АКБ разъем зарядного устройства воткните в гнездо на корпусе ЭШУ, под крышкой батарейного отсека и включите зарядное устройство в электро-розетку.

- Время зарядки 30 минут.

3.Не включайте зарядное устройство без нагрузки.

7. РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

2.Возьмите ЭШУ в ладонь контактами наружу.

3.Переместите ползунок предохранителя в крайнее левое положение.

4. Нажмите кнопку до упора. Яркая устойчивая икра указывает на хороший заряд батареи.

5. В случае угрозы Вашей безопасности прикоснитесь к телу противника. Разряд способен пробить достаточно толстую, теплую и кожаную одежду. Но для максимального эффекта воздействуйте на менее защищенные участки тела.

8.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТАТЕЛЬСВА.

ВНИМАНИЕ:

ЭШУ «Тандер К.222» не подлежит разборке и ремонту в домашних условиях, поэтому ЭШУ «Тандер К.222» со вскрытым корпусом ремонту не подлежит. Производитель гарантирует соответствие электрошокового устройства «Тандер К.222» требованиям ГОСТ Р 50940-96 «Устройства электрошоковые. Общие технические условия» и ТУ 7184-001-47058254-03.

При аккуратном обращении ЭШУ обеспечит Вашу безопасность в течении длительного времени. При неисправности по вине изготовителя в течение 12 месяцев со дня продажи ЭШУ подлежит гарантийному ремонту. Срок службы не менее 2 лет.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ Электрошоковое устройство «Тандер К.222»

Изготовлено и принято в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50940-96 и ТУ 7184-001-47058254-2003 и признано годным для эксплуатации.

Дата изготовления ______________________________________

Заводской номер ________________________________________

Штамп ОТК______________________________________________

Подпись ответственного лица______________________________

Дата продажи___________________________________________

Подпись продавца_______________________________________